## Slide 1: التجربة السابعة
تعيين
درجة الانصهارMelting point

## Slide 2: مقدمة
إن درجة الانصهار هي احدى الخواص الفيزيائية الأكثر فائدة في تشخيص المادة الصلبة ولنقطة الانصهار أهمية كبيرة في معرفة مدى نقاوة المواد الصلبة، ويمكن تعريف درجة الانصهار هي درجة الحرارة التي يتحول عندها المادة الصلبة إلى سائلة ويرمز لها بالرمز (m.p).

## Slide 3
من الصعب تعيين درجة الانصهار للمواد الكيميائية باستخدام أنبوبة الاختبار والمحرار وخاصة إذا كانت كمية المادة الكيميائية قليلة لذلك استخدم بدلا عنها درجة الانصهار الشعري. إن درجة الانصهار الشعري هي مدى درجة الحرارة التي عندها تصبح كمية قليلة من المادة الصلبة الموضوعة في أنبوبة شعرية ذات ليونة مرئية أولا ثم تسيل بصورة تامة. إن مدى درجة الانصهار لمركب عضوي صلب نقي تقريبا سيكون صغيرا ويتراوح بين (1-2) درجة مئوية ويقال حينها إن المادة قد انصهرت بشكل حاد

## Slide 4
إن وجود الشوائب يخفض من درجة الانصهار ويوسع المدى بين بدء عملية الانصهار وانتهائها لذا فان درجة الانصهار ليست مفيدة كوسيلة للتشخيص فقط وإنما تعد كمقياس للنقاوة.

## Slide 5: طريقة العمل
اغلق أحد طرفي الأنبوبة الشعرية بواسطة التدوير البطيء لطرف الأنبوبة في حافة لهب مصباح بنزن ثم اترك الأنبوبة الشعرية حتى تبرد.
2-ضع عينة قليلة من المركب الكيميائي المراد تشخيصه في هاون عقيق ثم اسحق المادة إلى مسحوق ناعم.
3-املأ الأنبوبة الشعرية وذلك بدفع الطرف المفتوح في كومة العينة المسحوقة جيدا حتى تتجمع كمية قليلة من المسحوق في الطرف المفتوح من الأنبوبة الشعرية ثم حاول إنزال هذه الكمية إلى النهاية المسدودة.
4-اعد هذه العملية إلى إن يتجمع عمودا من المادة المسحوقة ارتفاعه حوالي 5 ملم في الأنبوبة الشعرية.
5-اجمع المسحوق جيدا في الأنبوبة الشعرية عن طريق أسقاطها على منضدة المختبر عدة مرات.

## Slide 6
6- اربط الأنبوبة الشعرية بالمحرار بحلقة مطاطية صغيرة.
7-ضع الأنبوبة الشعرية على المحرار بحيث يقابل الطرف المملوء بالمركب بصلة المحرار.
8-ضع المحرار+ الأنبوبة الشعرية في حمام مائي أو حمام زيتي.
9-تأكد من إن الحلقة المطاطية الصغيرة فوق سطح الحمام وإلا فان الحلقة المطاطية ستلين وتنحل خلال تعيين درجة الانصهار.
10-سخن الحمام بحيث لا ترتفع درجة الحرارة أكثر من 3 مئوي لكل دقيقة.

## Slide 7
11- راقب العينة بدقة وسجل درجة الحرارة التي عندها تبدأ العينة بالتميع ( ) ثم استمر بالتسخين وسجل درجة الحرارة التي عندها تحولت المادة جميعها إلى سائل ( ) وحاصل الفرق بينهما يمثل مدى درجة الانصهارT.
12-اعد الخطوات من (1-11) للمركب الثاني وذلك لمعرفة إذا كان المركب الثاني المجهول هو نفسه الأول أم لا؟

## Slide 8: الحسابات
قانون مدى درجة الانصهار
T : يمثل مدى درجة الانصهار.
: يمثل درجة الحرارة التي عندها تحولت المادة جميعها إلى سائل.
: يمثل درجة الحرارة التي عندها تبدأ العينة بالتميع.

## Slide 9: المناقشة
لماذا يجب إن تكون العينة مسحوقة سحقا دقيقا ومعبأة بشكل متماسك عند أجراء تعيين درجة الانصهار الشعرية؟
2-ماهو تأثير الشوائب في درجة الانصهار المركب العضوي؟
3-ماهو تأثير استخدام عينة كبيرة جدا على درجة الانصهار المركب؟
4-ماهو تأثير التسخين السريع جدا على درجة انصهار المركب؟
5-يعد الحمام الزيتي أفضل من الحمام المائي. لماذا؟
6-هل المركبين المجهولين متطابقين أم لا؟

## Slide 10: المدرس المساعد
اسراء ناجي كاظم